## Slide 1: PERTEMUAN MINGGU KE-2
LEVEL GATE

## Slide 2: KOMPONEN LEVEL GATE
1. Rangkaian Kombinational
Rangkaian dimana setiap outputnya hanya merupakan fungsi
input pada suatu saat tertentu saja.
Komponennya terdiri dari : Logcic Gate (Gerbang Logika)
2. Rangkaian Sequential
Rangkaian dimana setiap outputnya tidak hanya tergantung
pada input waktu itu saja, tetapi juga pada keadaan input
sebelumnya
Komponennya terdiri dari : Flip-Flop

## Slide 3: Logic Gate (Gerbang Logika)
Logic Gate (Gerbang Logika) adalah merupakan dasar pembentuk sistem digital
Logic Gate mempunyai gerbang logika dasar yaitu NOT, AND dan OR.
Dari 3 gerbang logika dasar dibentuk 4 gerbang logika tambahan yaitu NAND, NOR, EX-OR, dan EX- NOR

## Slide 5: Perubahan Gerbang Dengan Menggunakan Pembalik
GERBANG ASAL | TAMBAH PEMBALIK PADA KELUARAN | FUNGSI LOGIKA BARU
AND NAND OR 4. NOR | NOT NOT NOT NOT | NAND AND NOR OR

## Slide 6
TAMBAH PEMBALIK PADA INPUT | GERBANG ASAL | FUNGSI LOGIKA BARU
1. NOT 2. NOT 3. NOT 4. NOT | AND NAND OR NOR | NOR OR NAND AND

## Slide 7
TAMBAH PEMBALIK PADA INPUT | GERBANG ASAL | TAMBAH PEMBALIK PADA KELUARAN | GERBANG ASAL
1. NOT 2. NOT 3. NOT 4. NOT | AND NAND OR NOR | NOT NOT NOT NOT | OR NOR AND NAND

## Slide 8: ALJABAR BOOLEAN
Aljabar Boolean merupakan cara yang ekonomis untyuk menjelaskan fungsi rangkaian digital, bila fungsi yang diinginkan telah diketahui, maka aljabar boolean dapat digunakan untuk membuat implementasi fungsi tersebut dengan cara yang lebih sederhana.

## Slide 9: HUKUM DAN TEOREMA ALJABAR BOOLEAN
A + 0 = A A . 1 = A 2. A + A’ = 1 A . A’ = 0 3. A + 1 = 1 A . 0 = 0 4. A + A = A A . A = A 5. (A’)’ = A 6. A + B = B + A A . B = B . A 7. A + (B.C) = (A + B) . (A + C) A . (B + C) = (A.B) + (A.C) 8. A + (B + C) = (A + B) + C A . (B . C) = (A . B) . C 9. (A . B)’ = A’ + B’ (A + B)’ = A’ . B’ | IDENTITAS INVERS KOMUTATIF DISTRIBUTIF ASOSIATIF DE MORGAN

## Slide 10: PETA KARNAUGH
Salah satu teknik yang paling mudah untuk penyederhanaan rangkaian logika adalah dengan menggunakan peta karnaugh.
Peta karnaugh dapat digunakan untuk menyusun :
Aljabar Boolean Minterm
Aljabar Boolean Maksterm

## Slide 11: Langkah- langkah pemetaan menggunakan Aljabar Boolean Minterm ( Sum Of Product (SOP) / Jumlah Dari Perkalian
Menyusun Aljabar Boolean Minterm (SOP) dari tabel kebenaran.
Menggambarkan satuan dalam peta karnaugh.
Melingkari kelompok 8, 4 atau 2 satuan berdekatan satu sama lain.
Menghilangkan variabel, bila suatu variabel dan komplemennyaterdapat dalam satu lingkaran maka variabel tersebut dapat dihilangkan.
Meng-OR- kan varibel yang tersisa untuk membentuk pernyataan Aljabar Boolean Minterm.

## Slide 12: Langkah- langkah pemetaan menggunakan Aljabar Boolean Maksterm (POS) :
1. Menyusun Aljabar Boolean Maksterm (POS) dari tabel kebenaran.
2. Langkah 2, 3 dan 4 sama dengan aljabar boolean Minterm.
5. Meng-AND- kan varibel yang tersisa untuk membentuk pernyataan Aljabar Boolean Maksterm.

## Slide 13
Penyusunan Peta Karnaugh menggunakan urutan Sandi Gray yaitu :
00, 01, 11, 10 atau A’B’ , A’B, AB, AB’

## Slide 14: 2 variabel
 | B’ | B
A’ |  | 
A |  | 

## Slide 15: 3 variabel
 | C’ | C
A’. B’ |  | 
A’. B |  | 
A . B |  | 
A . B’ |  | 

## Slide 16: 4 variabel
 | C’ . D’ | C’.D | C . D | C . D ‘
A’. B’ |  |  |  | 
A’. B |  |  |  | 
A . B |  |  |  | 
A . B’ |  |  |  | 

## Slide 17: KONDISI TAK PEDULI (DON’T CARE)
Bilangan BCD (Binary Code Desimal dibatasi pada bilangan 4 bit yaitu dari 0000 sampai 1001, 1010 sampai 1111 tidak mungkin terjadi pada operasi normal.
Karena masukkan BCD yang terlarang tidak terjadi di bawah kondisi operasi normal, maka ruang-ruang kosong dapat dipandang 1 atau 0 tergantung mana yang lebih menguntungkan.
Untuk menunjukkan hal ini diberikan tanda X
Tanda X ini disebut tak peduli (Don’t Care)

## Slide 18: PELINGKARAN YANG TIDAK BIASA
1 | 
1 | 
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 19
1 |  |  | 1
1 |  |  | 1

## Slide 20
 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 

## Slide 21
1 |  |  | 1
1 |  |  | 1

## Slide 22: FLIP-FLOP
RANGKAIAN LOGIKA SEKUENSIAL
Adalah rangkaian dimana outputnya tidak hanya tergantung pada input waktu itu saja, tetapi juga pada keadaan input sebelumnya.
Contoh rangkaian sekuensial yang paling sederhana adalah Flip-flop/FF.
Flip-flop adalah perangkat bistabil, hanya dapat berada pada salah satu statusnya saja, jika input tidak ada, FF tetap mempertahankan statusnya. Maka FF dapat berfungsi sebagai memori 1-bit.
Flip-Flop disebut juga kancing, multivibrator,biner

## Slide 23: FF-RS (dirangkai dari NAND gate)
Simbol Logika FF-RS
S
R
Q’
Q
SET
RESET
OUTPUT NORMAL
OUTPUT
KOMPLEMEN
Tanda menyatakan FF-RS mempunyai masukkan rendah aktif

## Slide 24
Rangkaian Logika FF-RS

## Slide 25
Tabel Kebenaran FF RS
Mode Operasi | INPUT S R |  | OUTPUT Q Q’ | 
Larangan | 0 | 0 | 1 | 1
SET | 0 | 1 | 1 | 0
RESET | 1 | 0 | 0 | 1
TETAP | 1 | 1 | Tidak Berubah | 

## Slide 26: FF – RS Berdetak
Dengan adanya detak akan membuat FF-RS bekerja sinkron atau aktif HIGH
Simbol Logika FF-RS
SET
RESET
OUTPUT NORMAL
OUTPUT
KOMPLEMEN
Q’
Q
S
R
CLOCK
Ck

## Slide 27
Rangkaian Logika FF-RS Berdetak
S
R
CLOCK
Q
Q’

## Slide 28
Tabel Kebenaran FF-RS Berdetak
Mode Operasi | INPUT CLOCK S R |  |  | OUTPUT Q Q’ | 
TETAP |  | 0 | 0 | Tidak Berubah | 
RESET |  | 0 | 1 | 0 | 1
SET |  | 1 | 0 | 1 | 0
Larangan |  | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 29: FLIP-FLOP D
Sebuah masalah yang terjadi pada Flip-flop RS adalah dimana keadaan R = 1, S = 1 harus dihindarkan.
Satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja dimana FF-D mampu mengatasi masalah tersebut
Simbol Logika
Data
Clock
D
Ck
Q
Q’
OUTPUT NORMAL
OUTPUT
KOMPLEMEN

## Slide 30
Rangkaian Logika

## Slide 31: FLIP-FLOP JK
Rangkaian Logika

## Slide 32
Tabel Kebenaran FF-JK
Mode Operasi | INPUT CLOCK J K |  |  | OUTPUT Q Q’ | 
TETAP |  | 0 | 0 | Tidak Berubah | 
RESET |  | 0 | 1 | 0 | 1
SET |  | 1 | 0 | 1 | 0
Larangan |  | 1 | 1 | Keadaan Berlawanan |